INTRODUCTION de la DEMANDE :

Toute demande doit être introduite auprès de l’administration communale 8 jours avant les travaux. Le demandeur est tenu de prendre, de sa propre initiative, toutes dispositions en vue d’éviter de causer des dommages aux installations souterraines ORES, Proximus, etc. C’est pourquoi, il prendra tous les renseignements utiles et nécessaires (plans, procédure à suivre,…) auprès de ces sociétés. En cas de travaux sur une voirie empruntée par un service régulier de bus, le demandeur est tenu de prendre préalablement contact avec les sociétés de transport et de les aviser en temps opportun de la date des travaux.

Signalisation des TRAVAUX :

Il sera nécessaire de signaler les travaux par placement d’une signalisation appropriée, tant de jour que de nuit.

CREUSEMENT de la tranchée :

Le creusement et la réfection de la tranchée, ainsi que la pose des égouts incombent au demandeur. Ce poste comprend la découpe du revêtement de tarmac à l’aide d’une tronçonneuse (forme rectiligne de découpe demandée). Il est responsable de tout dégât qu’il pourrait occasionner en cours de travaux.

RACCORDEMENT égout :

Le raccordement s’effectue sur la génératrice supérieure du tuyau à l’aide d’une pièce de pénétration étanche intérieurement et extérieurement. Ce raccordement ne pourra pénétrer de plus de 2cm dans l’égout.

Le percement de l’égout doit être exécuté aux dimensions précises à la carotteuse, la récupération des déchets pouvant tomber dans l’égout principal est obligatoire.

RACCORDEMENT distribution d’eau :
Règlement communal :

Article 5 : Modalité de paiement : le prix du placement du raccordement est payable dans les 30 jours de la facture qui vous sera transmise ultérieurement.

Article 42 : Le coût des raccordements est fixé à prix coutant. Lorsque la distance séparant l’immeuble à desservir à la conduite mère est supérieure à 15 m, la longueur supplémentaire du socarex sera facturée au prix coûtant ainsi que les accessoires supplémentaires nécessaires ou utiles à l’installation.

Article 43 : Le coût des raccordements des pâtures est déterminé selon le matériel mis en œuvre. Il est de même des raccordements spéciaux d’immeubles contre incendie.

La fourniture du matériel est exclusivement communale, sauf la gaine de protection du tuyau SOCAREX. Cette gaine sera en PVC de couleur BLEUE d’un diamètre de minimum 90mm avec tire fil, fournie et posée par vos soins à une profondeur minimale de 80cm sur toute la longueur. Dans le cas contraire, la fourniture sera facturée en supplément au ml.

Pour les nouvelles constructions, les bâtisseurs informent préalablement la commune (2 jours ouvrables) que la tranchée pour le raccordement provisoire va être réalisée. Nous vous signalons que seulement l’eau provenant du raccordement provisoire est gratuite pour la durée des travaux. La commune ne prendra pas en charge la consommation de tout ou en partie de la maison voisine fournissant l’eau.

Le compteur définitif doit être placé impérativement avant la première occupation des bâtiments.

REFECTION de la voirie :

Avant de REBOUCHER la tranchée, veillez à contacter le responsable du Service Travaux afin d’attester de la bonne conformité de pose du système. GSM : 0485/53.79.44

Les conduites seront protégées par une couche de sable tamisé rond 0/1 de 20cm d’épaisseur.

Le remblai se fera à l’aide de sable stabilisé ou de béton maigre de 150kg/m³ jusqu’à 5cm du niveau de la chaussée.
Une couche finale sera constituée de 5 cm de revêtement hydrocarboné type BB1A raccordé parfaitement avec le revêtement existant. Le joint entre les 2 revêtements est réalisé à l’aide d’émulsion et de gravier de rivière.

Si la réfection de la voirie n’est pas conforme aux prescriptions, elle sera réalisée par une entreprise à charge de l’exécutant.

La Directrice générale, 								La Bourgmestre,

C. ROSKAM (s)									S. GUILLAUME (s)